_____________ SANA

# DARS MAVZUSI:		 Kvadratlar ayirmasi formulasi

# Darsdan maqsad.

O'quvchilarni kvadratlar ayirmasi formulasi bilan tanishtirish.

O'quvchilar ega bo'lishlari lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalar

Bilimlar:

-      kvadratlar ayirmasi formulasi.

Ko'nikmalar:

-      kvadratlar ayirmasi formulasini mashqlar bajarishda qo'llay olish.

# Kvadratlar ayirmasi formulasini ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratish usulidan foydalanib keltirib chiqarish.

Ikki son kvadratlari ayirmasi  a2 – b2  ifoda berilgan bo‘lsin. Bu ifodaga  ab  birhadni qo‘shamiz va ayiramiz:

a2 – b2 = a2 – b2 + ab – ab .

Hosil bo‘lgan ko‘phadning 1- va 3- hadlarini guruhlaymiz, 2- va 4- hadlarini esa “–” ishorasi bilan guruhlaymiz, so‘ngra ko‘paytuvchilarga ajratamiz:

a2 – b2 + ab – ab = (a2 + ab) – (b2 + ab) = a(a + b) – b(b + a) =

= (a + b)(a – b) .

Demak,

a2 – b2 = (a + b)(a – b) .

ikki son ayirmasining kvadratiikki son ayirmasining kvadrati

Hosil bo‘lgan tenglikni kvadratlar ayirmasi formulasi deyiladi.

Tenglikning o‘ng va chap tomonlarining o‘rnini almashtirsak

(a + b)(a – b) = a2 – b2 .

hosil bo‘ladi. Bu formula ham qisqa ko‘paytirish formulasi deyiladi.

Bu tengliklarda  a  va  b  istalgan sonlar yoki algebraik ifodalardir, masalan:

1)  m2n2– 9k2 = (mn + 3k) (mn – 3k) ;

2) (2a2b + 5ab2) (2a2b – 5ab2) = 4a4b2 – 25a2b4 .

Kvadratlar ayirmasi formulasining tatbiqlari.

Qisqa ko‘paytirish formulasi

(a + b)(a – b) = a2 – b2

dan hisoblashlarni soddalashtirish uchun qo'llaniladi.

Masalan:

1)  37 · 43 = (40 – 3) · (40 + 3) = 402 – 32 = 1600 – 9 = 1591 ;

2)  102 · 98 = (100 + 2) · (100 – 2) = 1002 – 22 = 10000 – 4 = 9996 .

Kvadratlar ayirmasi formulasi

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

dan ко'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratishda qo'llaniladi.

Masalan:

1)  a2 – 16 = (a + 4)(a – 4) ;

2)  9b6 – 0,81c4 = (3b3)2 – (0,9c2)2 = (3b3 + 0,9c2)( 3b3 – 0,9c2) .

- Kvadratlar ayirmasi formulasini geometrik usul bilan keltirib chiqarish.

a2 – b2 = (a + b)(a – b) formulani geometrik mulohaza yordamida ham keltirib chiqarish mumkin.

| Quyidagi rasmda tomonlarining uzunligi a bo'lgan kvadratdan tomonlari uzunligi b bo'lgan kvadrat qirqib olindi. Qolgan shaklning yuzi S ni topamiz. Bir tomondan S = a2 – b2 . Ikkinchi tomondan bu yuza tomonlari a va a – b ga teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak hamda tomonlari b va a – b ga teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak yuzalari yig‘indisiga teng, ya’ni: S = a(a – b) + b(a – b) = (a – b)(a + b) . Demak, a2 – b2 = (a – b)(a + b) . |  |
| --- | --- |

Darsni mustahkamlash:

1.     Kvadratlar ayirmasi formulasidan foydalanib,	ko'paytirishlarni bajaring:

a)    (1,3a2 – 0,2b2)(2,6a2 + 0,4b2) .

(1,3a2 – 0,2b2)(2,6a2 + 0,4b2) = (1,3a2 – 0,2b2)(2 · 1,3a2 + 2 · 0,2b2) = 2(1,3a2 – 0,2b2)(1,3a2 + 0,2b2) = 2((1,3a2)2 – 2·1,3a20,2b2+(0,2b2))= 2(1,69a2 – 0,52a2b2 + 0,04b2) = 2 · 1,69a2 – 2 · 0,52a2b2 + 2· 0,04b2=

= 3,38a2 – 1,04a2b2 + 0,08b2 .

- (5x2 –3y2)(2x + y)(2x – y) .

(5x2 –3y2)(2x + y)(2x – y) = (5x2 – 3y2)((2x)2 – y2)=(5x2–3y2)(4x4–y2)= (5x24x4 – 5x2y2 – 3y24x4 + 3y2y2) = 20x6 – 5x2y2 – 12y2x4+3y4

Kvadratlar ayirmasi formulasi

a2 – b2 = (a + b)(a – b)